## Slide 1
FINAL WORKSHOP
Artificial soil substitutes for restoration: Janina waste heap in Libiąż Wykorzystanie substytutów glebowych do rekultywacji hałdy
w Libiążu
847205-RECOVERY-RFCS-2018 07/2019 - 06/2023
www.recoveryproject.eu
Angelika Więckol-Ryk
Arkadiusz Bauerek

## Slide 2: OBIEKT BADAWCZY
Obiekt Unieszkodliwiania Odpadów Wydobywczych Zakładu Górniczego Janina w Libiążu, własność Tauron Wydobycie S.A
Brak spontanicznej
sukcesji roślinności
CEL BADAŃ: Opracowanie pokrywy rekultywacyjnej hałdy z wykorzystaniem produktów ubocznych spalania i wydobycia węgla oraz odpadów mineralnych i organicznych

## Slide 3: OPRACOWANIE SUBSTYTUTÓW GLEBOWYCH
Komponenty do opracowania
substytutów glebowych
Uboczne produkty spalania (UPS)
popioły lotne ze spalania węgla kamiennego,
popioły lotne ze spalania biomasy,
kruszywo dolomitowe (< 2 mm),
materiał uszczelniający z mułu węglowego,
żużel energetyczny,
Odpady organiczne:
osady ściekowe,
zużyte podłoże pieczarkowe.
Badania prowadzono w kilku etapach. Łącznie przygotowano 36 rodzajów podłoży glebowych różniących się składem oraz zawartością komponentów
D
Najlepsze wyniki uzyskano zastępując popioły lotne ze spalania węgla kamiennego
i biomasy żużlem energetycznym

## Slide 4: Badania FIZYKOCHEMICZNE Komponentów oraz SUBSTYTUTÓW GLEBOWYCH
ANALIZA CHEMICZNA
Skład elementarny [mg/kg]: N, P, K, Ca, Mg, Na, S, Cl, Cu, Zn, Fe, Mn, Pb, Cd, As, Ni, Cr;
Sucha masa [%];
Materia organiczna [mg/kg].
ANALIZA ODCIEKÓW WODNYCH
pH;
przewodność elektryczna [ms/m]: EC (zasolenie);
zawartość rozpuszczalnych jonów metali i niemetali [mg/l]: N-NH4 i N-NO3, (PO4)3-, K+, Ca2+, Mg2+, Na+, (SO4)2-, Cl-, Cu, Zn, Fe, Mn, Pb, Cd, As, Ni, Cr.

## Slide 5: Badania FITOTOKSYCZNOŚCI SUBSTYTUTÓW GLEBOWYCH
Organizm wskaźnikowy: gorczyca biała (Sinapis alba) :
udatność kiełkowania (GER, %);
przyrost biomasy.
Warunki prowadzenia badań:
wilgotność powietrza 30-40 %;
Temperatura 22±1oC;
Naświetlanie: 12h/dobę;
Czas prowadzenia badań: 20 dni.
Wegetacja Sinapis alba na substytutach glebowych
TESTY DONICZKOWE

## Slide 6: Opracowanie substytutów glebowych dla rekultywacji hałdy ZG janina
Na podstawie przeprowadzonych badań laboratoryjnych do rekultywacji fragmentu hałdy
ZG Janina w Libiążu wybrano 3 rodzaje mieszanek glebowych
A
B
C
A - podłoża dla roślinności kserotermicznej (gatunki sucho i ciepłolubne),
B - podłoża dla roślinności krzewiastej oraz roślinności siedlisk świeżych (zbiorowiska ruderalne i łąkowe),
C - podłoża dla roślinności siedlisk podmokłych (w miejscach gromadzenia się wód opadowych).
Żużel energetyczny
Wapno dekarbonizacyjne
Kruszywo (<2 mm)
Materiał uszczelniający
Podłoże popieczarkowe
SUBSTYTUTY GLEBOWE
Chart: 
| A1-A3 | B1-B3 | D1-D3
CM | 37 | 32 | 26
SM | 12.5 | 12.5 | 25
AG | 17 | 21 | 19
DL | 15 | 10 | 15
ES | 20 | 22 | 15.5
A
B
C

## Slide 7: Opracowana technologia rekultywacji
Żużel energetyczny
Wapno dekarbonizowane
Kruszywo (0-2mm)
Materiał uszczelniający
Zużyte podłoże pieczarkowe
Materiał uszczelniający
Kruszywo dolomitowe
Geowłóknina
Tłuczeń dolomitowy
Istniejące podłoże –odpad wydobywczy
Mieszanina podłoża glebowego i odpadu wydobywczego (1:1)
Substytut podłoża glebowego (0,4m)
Substytut podłoża glebowego (0,4m)
KOMPONENTY
Istniejące podłoże –odpad wydobywczy
TECHNOLOGIA WIELOWARSTWOWA
TECHNOLOGIA DWUWARSTWOWA
Profil poligonu badawczego na terenie hałdy ZG Janina

## Slide 8: Podział poligonu badawczego
50 m
80 m
Część wielowarstwowa
Część dwuwarstwowa
A
C
B
Siedliska łąkowe
Siedliska łąkowe
i krzewiaste
Siedliska podmokłe
4000 m2

## Slide 9: BUDOWA POLIGONU BADAWCZEGO
Materiały wykorzystane do budowy poligonu badawczego:
1. Kruszywo dolomitowe frakcja do 63 mm - 400 m3
2. Geowłóknina - 2000 m2
3. Materiał uszczelniający w postaci mułu węglowego - 200 m3
4. Substytuty glebowe - 800 m3
Październik 2020

## Slide 10: Nasadzenia Roślinności
W listopadzie 2020 rozpoczęto pierwsze nasadzenia roślinności krzewiastej, roślinności siedlisk podmokłych oraz wysiew nasion siedlisk łąkowych.
Gatunek | Substytut glebowy | Wysokość (cm) | Szt.
Ligustr pospolity | B | 40±5 | 120
Dereń świdwa | B | 35±5 | 120
Rokitnik pospolity | B | 25±5 | 120
Głóg jednoszyjkowy | B | 25±5 | 120
Trzcina pospolita | D | - | 1000

## Slide 11: Ocena wegetacji krzewiastej
Chart: Wysokość, cm
| Cornus sanguinea | Ligustrum vulgare | Hippophae rhamnoides | Crataegus monogyna
Kwiecień, 2021 | 34.375 | 16 | 43.625 | 50.25
Maj, 2022 | 48.4231 | 43.0588 | 50.0938
Chart: Wysokość, cm
| Cornus sanguinea | Ligustrum vulgare | Hippophae rhamnoides | Crataegus monogyna
Kwiecień, 2021 | 29.7917 | 15.6667 | 36.0833 | 45.4583
Maj, 2022 | 50.75 | 41.1667 | 45.5
część dwuwarstwowa- podłoże B
część wielowarstwowa – podłoże B
Crataegus monogyna
Głóg jednoszyjkowy
Hippophae rhamnoides
Rokitnik pospolity
Ligustrum vulgare
Ligustr pospolity
2020
2023
2020
2020
2023
2023
(dereń sidwa)

## Slide 12: OCENA WEGETACJI siedlisk podmokłych
Kwiecień 2021
Czerwiec 2021
Maj 2022
Sierpień 2022
Nie stwierdzono znaczącej różnicy między średnią wysokością przy pokryciu dwuwarstwowym i wielowarstwowym
Maj 2023
40-50 cm
Chart: Wysokość, cm
| pokrywa dwuwarstwowa | pokrywa wielowarstwowa
Kwiecień, 2021 | 7.75 | 8.25
Maj, 2022 | 42.0833 | 41.8333
Trzcina pospolita (Phragmites australis) na substytucie glebowym C w kolejnych latach wegetacji.

## Slide 13
OCENA WEGETACJI zbiorowisk Łąkowych
Rozwój roślinności łąkowej z wykorzystaniem pokrywy substytutów glebowych
łąka siedlisk świeżych
na podłożu B
łąka siedlisk suchych
na podłożu A
Przykłady gatunków owadów obserwowanych
na poligonie doświadczalnym ZG Janina

## Slide 14: PRZYKłady gatunków ROśLINNOŚCI SEGETALNEJ
Podbiał pospolity
(Tussilago farfara)
Kosmosa wielkolistna/ Lebioda
(Chenopodium hybridum)
Akacja (Acacia Mill.)
Pokrzywa (Urtica dioica)
Rdest plamisty
(Polygonum persicaria

## Slide 15: BADANIA PRÓBEK SUBSTYTUTÓW GLEBOWYCH PODCZAS WEGETACJI
Chart: 
| pH | EC | OM
2020 | 8.1 | 6.94 | 23.05
2021 | 7.67 | 2.92 | 23.54
2022 | 7.5 | 0.7 | 20.14
Chart: 
| pH | EC | OM
2020 | 8 | 6.6 | 22.95
2021 | 7.7 | 2.6 | 25.34
2022 | 7.4 | 1.03 | 20.48
Podłoże siedlisk suchych-A
Podłoże siedlisk świeżych-B
EC - przewodność elektryczna [mS·cm-1]
OM- materia organiczna [%] → C,H,O,S, N, P
Po 18 miesiącach od rozpoczęcia wegetacji pokrywa glebowa charakteryzowała się neutralnym odczynem oraz niską wartością EC.

## Slide 16: Ocena zawartości metali w PRóBkach podłoży GLEBOWYCH PODCZAS WEGETACJI
Stężenia toksycznych metali ciężkich w próbkach substytutów glebowych po 2 latach od rozpoczęcia wegetacji nie przekroczyły dopuszczalnych wartości na zgodność
z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz. U. 2016, poz. 1395) dla gruntów Grupy III
tj.: tereny zieleni nieurządzonej oraz grunty zadrzewione i zakrzewione
Chart: Stężenie (mg·kg-1)
| As | Cd | Ni
Poligon badawczy | 8 | 2 | 23
Dopuszczalny limit | 50 | 10 | 300
Chart: Stężenie (mg·kg-1)
| Cu | Cr | Pb | Zn
Poligon badawczy | 52 | 31 | 134 | 309
Dopuszczalny limit | 300 | 500 | 500 | 1000

## Slide 17: EFEKTY REKULTWYACJI HAŁDY JANINA
2020
2021
2022
Poletko badawcze czerwiec 2022
Rezultat rekultywacji fragmentu składowiska odpadów wydobywczych ZG Janina w Libiążu
z wykorzystaniem substytutów glebowych

## Slide 18
Mieszanina substytutu i odpadów górniczych
Substytut glebowy
Nowe podejście
2-warstwowa pokrywa neutralizująca kwaśne odpady wydobywcze
Substytut glebowy z produktów ubocznych UPS/UPW i biomasy
Tradycyjne rozwiązanie
dla odpadów trudnych
kwaśne odpady
Wydobywcze
pH ~ 3 - 4
Kosztowne, techniczne
uszczelnienie
PRZETESTOWANE ROZWIĄZANIE
pH 7,5
kwaśne odpady
wydobywcze
pH ~ 3 - 4
Warstwa zapewniająca stabilność chemiczną

## Slide 19
Wykonawca robót
GAMA Sp. z o.o. 43-600 Jaworzno ul. Chopina 94
e-mail: biuro@gama-jaworzno.pl
https://www.gama-jaworzno.pl

## Slide 20
ŹRÓDŁA KOMPONENTÓW SUBSTYTUTU GLEBOWEGO
LIBIĄŻ
Kopalnia Wapienia
„Czatkowice”
Bioeko
Jaworzno
Pszczyna
Elektrownia „Łaziska”
37 km
53 km
20 km
30 km
6 km
ZG Janina
0 km
woj. małopolskie
woj. śląskie
Dostawcy UPS/UPW/biomasy:
Bioeko Grupa Tauron Sp. z o.o.
Tauronit D 0 – 2 mm
Żużel energetyczny
ZG „Janina”
TAURON Wydobycie S.A.
Muł powęglowy
Elektrownia „Łaziska”
TAURON WYTWARZANIE S.A.
Dekarbonizat
Producenci pieczarek
Kompost popieczarkowy
Źródła alternatywne:
Kopalnia Wapienia „Czatkowice” Sp. z o.o.
Niesort wapienny drobny 0-0,63mm
Wodociągi Chrzanowskie Sp. z o.o.
Osad ściekowy lub produkt na jego bazie
Masa komponentów: ~ 380 000 t

## Slide 21
Koszty materiałów
Koszty transportu/załadunku
Koszty rekultywacji
59%
12%
2%
33%
19%
21%
25%
20%
7%
Transport/
załadunek
5 550 000 PLN
Wykonawstwo
8 400 000 PLN
Materiały
3 050 000 PLN
Szacowany koszt rekultywacji OUOW:
17 000 000 PLN netto / 33,5 ha (bez warstwy roślinnej)
Jednostkowy koszt rekultywacji:
~ 507 000 PLN netto / hektar (bez warstwy roślinnej)
2%